$(h1ii46$)$(kurz9Trennwandsystem Typ HT 13-KITA

in den Varianten:

- HT 13-KITA/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 13-KITA/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180

Telefax:  033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de

http://www.holzheier-trennwandbau.com

Einsatz im Nassbereich und bei hohen Beanspruchungen.

Plattenmaterial der Firma  Fundermax. Kompaktplatte 13 mm mit einer melaminharzbeschichteten raumatten Oberfläche (miniperl) nach DIN EN 438, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigung und pflegeleicht.

Anlagenhöhe 1400 mm Oberkante einschließlich 120-150 mm Bodenfreiheit.

Tür: Material wie Wand, alle Kanten umfräst, Ecken im Radius von 10 mm abgerundet.

Sicherheitsringgriff mit Türanschlagpuffer

Bänder und Fingerklemmschutz

2 Aufschraubbänder Stahl kunststoffummantelt, eines davon als Federband ausgelegt zum offen  bzw. geschlossen halten der Tür. Fingerklemmschutz mittels eines 20 mm breiten Gummi-Klemmschutz-Profils an der Anschlag- und Bandseite.

Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummipuffer als Türanschlag

Stützfüße: In Säulenprofil integriert. 18 mm eloxiertes Alu-Rundrohr mit Aluabdeckrosette. Verstellbereich der Stützfüße: ca. –10 mm/+20 mm. Gegen Aufpreis auch in Edelstahl lieferbar.

Profile: Alu-Säulenprofile mit integrierten Füssen,  Wandanschluss mittels Alu-U-Profilen.

Aluminiumteile sind naturfarben eloxiert EV1 oder farbig pulverbeschichtet.

Stand: August 2011

Änderungen vorbehalten