$(h1ii46$)$(kurz9Trennwandsystem Typ HT 28 KITA

in den Varianten:

- HT 28-KITA/N = Profile EV1 eloxiert
- HT 28-KITA/P = Profile farbig pulverbeschichtet

der Firma Holzheier Trennwandbau
Sandstraße 9 D
16515 Oranienburg (OT Zehlendorf)
Telefon: 033053-90180

Telefax:  033053-70484
holzheier-trennwandbau@email.de

http://www.holzheier-trennwandbau.com

Anlagenhöhe: 1400 mm einschließlich 120-150 mm Bodenfreiheit

Wandkonstruktion: 28 mm starke Vollspanplatte V20/E1, Melaminharzbeschichtung, Oberfläche raumatt in Miniperlstruktur, alle nicht mit Aluminiumprofil eingefassten Kanten mit 2 mm starkem ABS-Umleimer versehen, Wand und Plattenanschluss mit Alu-U-Profil zum Bautoleranzausgleich

Tür: Türbreiten: 500 - 625 mm. Konstruktion und Material wie Wände, alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt, sämtliche Kanten und Ecken sind in einem Radius von 2 mm gerundet, flächenbündig, stumpf einschlagend inkl. Sicherheitsringgriff mit Anschlagpuffer

Bänder und Fingerklemmschutz

Variante 1 (Standard)

2 Aufschraubbänder Stahl kunststoffummantelt, eines davon als Federband ausgelegt zum offen  bzw. geschlossen halten der Tür. Fingerklemmschutz mittels eines 20 mm breiten Gummi-Klemmschutz-Profils an der Anschlag- und Bandseite.

Variante 2 (gegen Aufpreis)

Türhohes Alu-Kita-Türband mit integriertem Fingerklemmschutzrohr. Dieses Band ist standardmäßig als Federband selbstschließend ausgeführt. Anschlagseitig ist ein ca. 20 mm breites Gummi-Klemmschutz-Profil angebracht.

Stützfüße: 18 mm E6/EV1 eloxiertes Alu-Rundrohr mit Aluminium- oder Kunststoffabdeckrosette in den Standardbeschlagfarben, Verstellbereich ca. –10 mm/+20 mm.

Profiloberflächen: eloxiert  oder pulverbeschichtet in den Beschlagfarben nach Herstellerkarte.

Stand: August 2011

Änderungen vorbehalten